# Zadanie 1

Sterowanie pośrednie siłownika jednostronnego działania z tłumieniem ruchu powrotnego, przełączanego z dwóch miejsc gdzie w jednym przypadku dźwignią a w drugim elektromagnesem który jest załączany pośrednio w obwodzie o innym napięciu niż obwód sterujący.

# Zadanie 2

Sterowanie bezpośrednie siłownika jednostronnego działania z użyciem obu rak i szybkim spustem powietrza powodującym zwiększenie ruchu powrotnego.

# Zadanie 3

Sterowanie siłownikiem jednostronnego działania dużych rozmiarów wysuwanego z jednego miejsca oraz wsuwanego z dwóch miejsc z tłumieniem ruchu wysuwanego.

# Zadanie 4

Sterowanie bezpośrednie siłownika dwustronnego działania przełączanego przy użyciu obu rąk (zabezpieczenie) ze spowolnieniem ruchu powrotnego poprzez dławienie na wylocie.

# Zadanie 5

Sterowanie siłownikiem dwustronnego działania ze zwiększeniem jego prędkości przy wysuwie oraz spowolnieniem przy wsuwaniu. Sterowanie możliwe jest z dwóch miejsc.

# Zadanie 6

- Sterownik dwustronnego działania sterowany pośrednio w stanie spoczynku jest wysunięty. Wsuwa się z opóźnieniem czasowym od momentu przełączenia zaworka sterującego. Wysunięcie możliwe jest dwoma rękami również z opóźnieniem czasowym

- Przerobić aby wsunięcie było dwoma rękami a wysunięcie automatyczne (krańcówka)

- Przerobić aby było że wsuwa się jednym przyciskiem, a wysunięcie automatyczne pod warunkiem ze pracownik trzyma wciśnięte dwa przyciski oboma rękami

# Zadanie 7

Zaprojektuj układ sterowania siłownikiem jednostronnego działania który pracuje zgodnie z przedstawionym wykresem czasowym (cyklogramem)

# Zadanie 8

Zaprojektuj układ sterowania siłownikiem dwustronnego działania który pracuje zgodnie z przedstawionym wykresem czasowym (cyklogramem) sterowany elektrozaworem.

- opóźnienia czasowe na przekaźnikach pneumatycznych krańcowki ze stykami

- opóźnienia czasowe na przekaźnikach elektrycznych z czujnikami kontraktonowymi S1S2

- krańcówki mechaniczne S1 S2

# Zadanie 9

Analogicznie jak w zadaniu 8  zaprojektuj układ dla podanego cyklogramu

# Zadanie 10

# Cyklogram z zadania 9 ma się wykonać 5 razy (sekwencja pięciu ruchów) – wykonaj układ sterujący elektrozaworem :

# jednostronnego działania z krańcówkami mechanicznymi (lub kontraktonowymi)

- dwustronnego działania z krańcówkami mechanicznymi (lub kontraktonowymi)

# jednostronnego działania z czujnikami zbliżeniowymi

- dwustronnego działania z czujnikami zbliżeniowymi

# Zadanie 11

To samo co w zadaniu 10 tylko dla cyklogramu z zadania 8

# Zadanie 12

Siłownik dwustronnego działania sterowany zaworem 4/3 z elektromagnesem lub pneumatycznie monostabilny gdzie zamiast sprężyny powrotnej jest „poduszka pneumatyczna”. W stabilnej pozycji pracy siłownik ma być zablokowany (nie może się poruszyć w żadną stronę). Może być wysunięty po pięciokrotnym naciśnięciu przycisku zaworu 2/2. Wsunięcie nastąpi z opóźnieniem czasowym automatycznie po wykryciu przez krańcówkę pod warunkiem ze wciśnięty jest przycisk zaworu zezwalającego 2/2.

# Text boxes

S1

S1

szybko

wolno

wolno

T1

S1

T2

S2

Szybko

Rys.3.

S2

S1

Szybko

T1

Rys.2.

wolno

Rys.1.